## Slide 1
Pocol
Αlpha3.0

## Slide 2: 一昨年(2013年)
全ピクセル埋まらず 結果12位(ビリ)

## Slide 3: 昨年(2014年)
7位入賞

## Slide 4: 今年(2015年)

## Slide 5
多少はマシ？
進歩はしていると思う・・・。

## Slide 6: 今年は…
仕事の関係であまり時間がとれない。
昨年のプログラムを
マイナーバージョンアップする方針にしました！

## Slide 7: 作品コンセプト
とりあえず
画を出そう!
結局いい感じの画を出すのが大事。

## Slide 8: 昨年(2014)との違い

## Slide 9: Mesh
昨年はDiffuseマテリアルのみ対応だったものを改良。
今年はマテリアルを色々と設定できるように変更。
*.mtlの仕様にないものはコメントとして記述
  (ex)
WaveFront OBJ
(*.obj, *.mtl)
Converter
Salty Mesh Data
(*.smd)
newmtl material
#type 4
#ior 2.42
Ka 0.60000 0.60000 0.60000
Kd 0.80000 0.80000 0.80000
Ks 1.00000 1.00000 1.00000
Ns 100.00000
マテリアルタイプ
屈折率

## Slide 10: マテリアルタイプ(1)
Lambert
完全鏡面反射

## Slide 11: マテリアルタイプ(2)
ガラス面
Phong

## Slide 12: マテリアルタイプ(3)
Lambert + Phong

## Slide 13: トーンマッピング
去年はReinhardトーンマップを実装。
今年はFilmicトーンマップを実装して採用。
Reinhard
Filmic

## Slide 14
Reinhard

## Slide 15
Filmic

## Slide 16: レンズ
今年は簡易的なレンズを導入。
カメラのモデルはかなり適当。
絞りの形状は円形のみ対応。
一応きちんと円形にボケが出ている

## Slide 17: レンズ半径による違い
レンズ半径=0.1

## Slide 18: レンズ半径による違い
レンズ半径=1.5

## Slide 19: アルファテスト
アルファテストにも対応。
実装はしてみたが本番では使わず…。

## Slide 20: バイリニアフィルタ
テクスチャのバイリニアフィルタに対応
ポイントサンプル
バイリニアフィルタ

## Slide 21
Color4 Texture2D::BilinearSample(const TextureSampler& sampler, const Vector2& texcoord) const
{
// 浮動小数点形式で画像サイズにスケーリング.
auto fx = texcoord.x * m_Width;
auto fy = texcoord.y * m_Height;
// 小数点以下を切り捨て.
auto x0 = static_cast<s32>( floor( fx ) );
auto y0 = static_cast<s32>( floor( fy ) );
auto x1 = x0 + 1;
auto y1 = y0 + 1;
return ( x1 - fx ) * ( ( y1 - fy ) * GetPixel( x0, y0, sampler ) + ( fy - y0 ) * GetPixel( x0, y1, sampler ) )
+ ( fx - x0 ) * ( ( y1 - fy ) * GetPixel( x1, y0, sampler ) + ( fy - y0 ) * GetPixel( x1, y1, sampler ) );
}
実装コード

## Slide 22: 今年もなんとか…
かろうじてレンダリングできた！

## Slide 23: 来年へ向けて
きちんとIBLを実装すること。
シーンエディタがほしい。
コンピュートシェーダを用いた高速化
PPMなどの各種アルゴリズムの実装。
デバッグ機能の充実

## Slide 24
実装コードは下記URLにて公開。https://github.com/ProjectAsura/Salty

## Slide 25
以上！