## Slide 1
Pocol
Αlpha3.0

## Slide 2: こんなのつくりました

## Slide 3
多少はマシ？

## Slide 4: 今年は…
仕事の関係であまり時間がとれない。
昨年のプログラムを
マイナーバージョンアップする方針にしました！

## Slide 5: 作品コンセプト
動けば、
いいじゃん！
学生レベル以下といわれても仕方ない。時間ないんだもん仕方ないじゃん。

## Slide 6: 昨年(2014)との違い

## Slide 7: Mesh
昨年はDiffuseマテリアルのみ対応だったものを改良。
今年はマテリアルを色々と設定できるように変更。
*.mtlの仕様の使用にないものはコメントとして記述
  (ex)
WaveFront OBJ
(*.obj, *.mtl)
Converter
Salty Mesh Data
(*.smd)
newmtl material
#type 4
#ior 2.42
Ka 0.60000 0.60000 0.60000
Kd 0.80000 0.80000 0.80000
Ks 1.00000 1.00000 1.00000
Ns 100.00000
マテリアルタイプ
屈折率

## Slide 8: マテリアルタイプ(1)

## Slide 9: マテリアルタイプ(2)

## Slide 10: BVH
昨年はできなかったSAHによる分割をためしに実装。
うまく実装できませんでした。
昨年実装した，MedianSplitの方が何故か明らかに速い。
SAHの方はトラバースもなんか遅くなった。
たぶん、実装ミスか？
・・・そんなわけで，結局去年実装したもののを利用。

## Slide 11: トーンマッピング
去年はReinhardトーンマップを実装。
今年はFilmicトーンマップを実装して採用。

## Slide 12: レンズ
今年は簡易的なレンズを導入。
カメラはモデルはかなり適当。
絞りの形状は円形のみ対応。

## Slide 13: アルファテスト
アルファテストにも対応。
実装はしてみたが本番では使わず…。

## Slide 14: バイリニアフィルタ
テクスチャのバイリニアフィルタに対応
ポイントサンプル
バイリニアフィルタ

## Slide 17
Color4 Texture2D::BilinearSample(const TextureSampler& sampler, const Vector2& texcoord) const
{
// 浮動小数点形式で画像サイズにスケーリング.
auto fx = texcoord.x * m_Width;
auto fy = texcoord.y * m_Height;
// 小数点以下を切り捨て.
auto x0 = static_cast<s32>( floor( fx ) );
auto y0 = static_cast<s32>( floor( fy ) );
auto x1 = x0 + 1;
auto y1 = y0 + 1;
return ( x1 - fx ) * ( ( y1 - fy ) * GetPixel( x0, y0, sampler ) + ( fy - y0 ) * GetPixel( x0, y1, sampler ) )
+ ( fx - x0 ) * ( ( y1 - fy ) * GetPixel( x1, y0, sampler ) + ( fy - y0 ) * GetPixel( x1, y1, sampler ) );
}
実装コード

## Slide 18: Image Based Lighting?
IBLを実装してみた。
実装はしてみたものの…
LDRか!?という暗さ
バグに締切2日前に気づく。
時間的に無理ゲーなので，ライトを焚いて誤魔化した。
IBLきちんと実装できず・・。

## Slide 19: 今年もなんとか…
かろうじてレンダリングできた！

## Slide 20: 来年へ向けて
きちんとIBLを実装すること。
シーンエディタがほしい。
コンピュートシェーダを用いた実装。
SAHの実装を見直す。
PPMなどの各種アルゴリズムの実装。

## Slide 21
実装コードは下記URLにて公開予定
https://github.com/ProjectAsura/Salty

## Slide 22
以上！